| СОГЛАСОВАНО Представитель трудового коллектива __________________ С.М. Киркач «___» ______________2016 г. УТВЕРЖДАЮ Директор МУ СДЮСШОР № 21 __________________ А.А. Тулупников «___» ______________2016 г. приказ о введении в действии от «___» ______2016 г. № ____ |  |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ № 23

по электробезопасности в образовательном учреждении

- Общие требования по технике безопасности

  - К работе с использованием переносного электрического оборудования  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу,  вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по электробезопасности.

  - Необходимо помнить, что нельзя:

- прикасаться к клеммам и злектропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

  - Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на наличие нарушений изоляции.

  - Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе – это опасно для жизни;

  - Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к нему.

- Требования безопасности во время работы

  - Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения. Не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

  - При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоединить его от электросети.

  - Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т.д.);

- держаться за провод во время работы оборудования.

  - При попадании влаги на оборудование, немедленно отключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собрать мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.

  - Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

  - Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

  - Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

  - В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

  - При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывание при касании к металлическим частям аппарата), немедленно отключить аппарат от электросети.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

  - Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

  - Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения – запрещается.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему. Немедленно сообщить администрации. Остаться на месте и предупреждать других.

  - В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности, пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

  - При освобождении пострадавшего от воздействия тока, запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

  - Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

  - О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Выключить из сети оборудование.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена: инженером по ОТ и ТБ			                              		Т.Д. Бутовой